# DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Krośnieńskiego na terenie gmin: Gubin oraz ulic powiatowych miasta Gubin w okresie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (trzy sezony zimowe), zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu ww. dróg i ulic powiatowych.

1.2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do dyspozycji Zamawiającego następujący środek transportowy z osprzętem:

- Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt., z zestawem: piaskarka i pług odśnieżny, które są w dyspozycji Wykonawcy, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gminy i miasta Gubin.

1.3. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest w standardach określonych w planie zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (trzy sezony zimowe), zawierających:

W standardzie II:

Odśnieżanie i posypywanie na całej długości i szerokości nawierzchni jezdni i pobocza.

W standardzie III:

Odśnieżanie na całej długości i szerokości nawierzchni jezdni i pobocza, posypywanie tylko w miejscach wyznaczonych – odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4 % skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi, obiekty mostowe, skrzyżowania z drogami wyższej kategorii, przystanki autobusowe, inne miejsca szczególnie niebezpieczne.

W standardzie IV:

Odśnieżanie na całej długości i szerokości nawierzchni jezdni i pobocza, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

1.3.1. Zamówienie obejmuje:

- drogi powiatowe zlokalizowane na terenie gminy Gubin o łącznej długości 92,40 km;

- ulice powiatowe w Gubinie o łącznej długości 25,0 km.

1.4. Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z wykonaniem i odbiorem prac przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych, obejmujących:

- Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i ulic;

- Utrzymanie w gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji niniejszej umowy wraz z ich obsługą.

1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

1.5.2. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

1.5.3. Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.

1.5.4. Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

1.5.5. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu do nawierzchni.

1.5.6. Gołoledź - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

1) temperatura nawierzchni jest ujemna,

2) temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C,

3) względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

1.5.7. Lodowica - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnią jezdni temperatura powietrza obniżyła się poniżej 0° C. Im szybszy jest spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

1.5.8. Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:

- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów;

- przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów;

- zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

1.5.9. Śliskość pośniegowa - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

1.5.10. Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nieusuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

1.5.11. Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.

1.5.12. Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0oC.

1.5.13. Nośnik – samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton, na którym zamontowano sprzęt do zimowego utrzymania dróg.

1.5.14. Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy utwardzonych drogi, chodników i ścieżek rowerowych oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.).

1.5.15. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

1.5.16. Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

1.3.17. Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

1.5.18. Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

1.5.19. Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

1.5.20. Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa.

Pługi odśnieżne (lemieszowe) dzielą się na:

- lekkie - montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 t;

- średnie - montowane na samochodach o ładowności od 9 do 10 t oraz na wszystkich samochodach o ładowności 8 t z napędem na dwie lub więcej osi;

- ciężkie - montowane na  samochodach o ładowności ponad 10 t.

1.5.21. Dyżur – pozostawanie przez Wykonawcę w gotowości do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia w siedzibie Zamawiającego na jego polecenie.

1.6. Wymagania odnośnie sprzętu:

1.6.1 Do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie:

- sprzęt do załadunku materiału przeznaczonego do zwalczania śliskości zimowej (ładowarki);

- materiały do zwalczania śliskości  zimowej (sól drogowa, mieszanka uszorstniająca).

1.6.2. Sprzęt Zamawiającego wymieniony w pkt 1.6.1. znajduje się na Obwodzie Drogowym w Sękowicach 101.

1.6.3. Materiały do zwalczania śliskości zabezpieczone przez Zamawiającego składowane są w siedzibie Obwodu Drogowego w Sękowicach 101.

1.6.4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:

- nośnik	- czyli samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton	- 1 szt.

z zestawem – piaskarka i pług odśnieżny do każdego samochodu ciężarowego

- Ww. pojazdy samochodowe oraz sprzęt, oferowane przez Wykonawcę winny być oznakowane i oświetlone zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

1.6.5. Wymagania sprzętowe dla piaskarek i pługów odśnieżnych Wykonawcy:

- Piaskarka Wykonawcy:

  - zasobnik na materiały uszorstniające o pojemności minimum 3,0 m3;

  - szerokość posypywania od 2,0 m do 6,0 m, lub rozleglejsza.

- Pług Wykonawcy:

- szerokość odśnieżania minimum 2,70 m.

1.6.6. Sprzęt i pojazdy będą w stanie gotowości do akcji zimowej o każdej porze dnia i nocy. Jednocześnie będą do dyspozycji służby drogowej w ciągu max. 2 godzin od wezwania przez Zamawiającego. Ponadto w okresie ważności umowy:

- Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania na stałe na nośnikach całego osprzętu, czyli piaskarek i pługa odśnieżnego;

- piaskarki i pługi Wykonawca będzie montował i demontował na własny koszt;

- prace przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu będą wykonywane ściśle wg wskazań Zamawiającego;

- dyżury będą pełnione w wymiarze ściśle określonym przez Zamawiającego;

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe na skutek prac przy zimowym utrzymaniu dróg;

- Wykonawca będzie miał obowiązek stawienia się do pracy w ciągu max. 2 godzin  od chwili otrzymania wezwania od uprawnionego pracownika Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi w systemie ciągłym wielozmianowym. W tym przypadku będzie musiał zapewnić zmiennika dla operatorów sprzętu;

- Wykonawca zabezpieczy na swój koszt paliwo i oleje do sprzętu oraz ich obsługę.

1.6.7. Praca (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) i pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i środków transportowych prowadzone będą w dniach i wymiarze określonym przez Zamawiającego na Obwodzie Drogowym w Sękowicach.

2. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w zależności od warunków atmosferycznych –
według potrzeb i wskazań Zamawiającego w trzech okresach zimowych tj.:

- od 16 listopada 2017 roku do 15 kwietnia 2018 roku;

- od 16 listopada 2018 roku do 15 kwietnia 2019 roku;

- od 16 listopada 2019 roku do 15 kwietnia 2020 roku.

| Obwód Drogowy w Sękowicach Sezon 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 | Ilości orientacyjne w skali sezonu zimowego |
| --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość sprzętu (szt.) | Praca sprzętu |
|  |  |  | Godziny pracy | Godziny dyżuru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nośnik wraz z piaskarką i pługiem odśnieżnym, zapewnione przez Wykonawcę | 1 | 384 | 480 |

3. Orientacyjną ilość godzin pracy/dyżuru przedstawia tabela poniżej:

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

4.1. 	90.63.00.00-2		– Usługi usuwania oblodzeń;

4.2.	90.62.00.00-9		- Usługi odśnieżania.

5. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

# 6. Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a oraz w rozdziale 1 działu III przepisy szczególne Prawa zamówień publicznych.

# 7. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu  wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego.

Przewidziany zakres podobnych usług:

- Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton	z zestawem: piaskarka i pług odśnieżny, które są w dyspozycji Wykonawcy, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gminy i miasta Gubin - do 192 h pracy oraz do 240 h dyżuru.

# 8. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

# 9. Aukcje elektroniczne.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznych.