Krosno Odrzańskie 19.02.2013 r.

ZDPIII.273.3.3.2013

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Odpowiedzi na zapytania

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych 
w Krośnie Odrzańskim, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice – Struga  od km 3 + 540 do km 4 + 655”

Zapytanie z dnia 15 lutego 2013 r.

1. Czy Zamawiający przewiduje frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu jej uszorstnienia przed przystapieniem do wykonywania warstwy wyrównawczej? W kosztorysie ofertowym nie jest ujęta taka pozycja, natomiast Specyfikacja Techniczna przewiduje frezowanie przed wykonaniem wyrównania.

Odpowiedź na powyższe zapytanie:

Zamawiający nie przewiduje frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu jej uszorstnienia przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wyrównawczej.

2. Proszę o sprecyzowanie parametrów siatki, która ma być zastosowana na połączeniach nawierzchni istniejącej z projektowaną. Parametry materiału  z projektu Technicznego wykluczają zastosowanie materiału podanego w Kosztorysie oraz Specyfikacji Technicznej.

Odpowiedź na powyższe zapytanie:

Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji nr 43. Formularza cenowego tj.  D.05.03.16 (Ułożenie siatki zbrojącej HaTelit C/40/17 o szerok. 1,25 m – wzdłuż poszerzeń istn. jezdni). Zamiast istniejącej należy przyjąć następującą pozycję:

Ułożenie siatki z włókien szklanych powlekanych warstwą polimeroasfaltu, szerokość 1,5 m (wzdłuż poszerzeń istn. jezdni) w ilości 2.775, 60 m2.

W związku z dokonaną zamianą Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmienioną Specyfikację Techniczną w zakresie D.05.03.16.