OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kosynierów w m. Gubin II

Kody CPV – grupy, klasy, kategorie usług:

71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający:

Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim

ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie, grudzień 2021 rok

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację na przebudowy  ulicy Kosynierów 
w miejscowości Gubin od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Miodową, odcinek o długości ok. 400 m.

Lokalizacja drogi jest w Województwie Lubuskim, w Powiecie Krośnieńskim na terenie gminy Gubin.

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa

ruchu drogowego i pieszego.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2608F.

- Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na przebudowę drogi powiatowej nr 2608F.

- Przedstawianie na bieżąco Zamawiającemu stanu zaawansowania wykonania opracowań projektowych:

- Uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych:

– w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 2608F:

– w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- w skład koncepcji wchodzą w szczególności takie elementy jak: niweleta, szczegóły konstrukcyjne, przekroje;

- zlecenie wykonania odwiertów kontrolnych istniejącej konstrukcji nawierzchni (2 pkt.);

- Wykonanie projektów branżowych (uzgodnienia z gestorami sieci);

- Uzyskanie decyzji od Ministra Cyfryzacji dot. zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego przez zarządcę drogi (w razie konieczności);

- Uzyskanie pozwolenia od właściwego konserwatora zabytków – jeżeli przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej Konserwatora Zabytków;

- Sporządzenie oraz przekazanie Zamawiającemu do weryfikacji dokumentacji projektowa przed ostatecznym złożeniem:

- na bieżąco, po wykonaniu każdego elementu opracowania;

- Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, zgłoszeń, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii w tym decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę (kompletna)

- w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku;

- Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego;

- Nadzór autorski podczas trwania robót budowlanych.

W skład dokumentacji projektowo – technicznej wchodzą następujące elementy:

  - Projekt budowlany								– 4 egz.;

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 			– 2 egz.;

  - Przedmiar robót 								– 2 egz.;

  - Kosztorys inwestorski 								– 2 egz.;

  - Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 			– 2 egz.;

  - Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem		– 2 egz.;

Wersja elektroniczna (*.pdf, oraz *.dwg lub *.dxf) kompletnej dokumentacji na płycie CD

Zakres prac projektowych obejmie m. in.:

- Dostosowanie nośności nawierzchni do przenoszenia ruchu o obciążeniu klasy drogi „L”;

- Poszerzenie jezdni do szerokości 5 m – w razie konieczności dokonania korekty;

- Wykonanie oznakowania i urządzeń BRD – w razie konieczności;

- Utwardzenie chodnika gruntowego po stronie prawej;

- Budowę kanału technologicznego w pasie drogi powiatowej – biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa należy uwzględnić obowiązek budowy kanału technologicznego;

- Wykonanie zjazdów – w razie konieczności;

- Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych,

- Rozbudowanie lub przebudowanie odwodnienia – w razie konieczności.

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający informuje, że wszystkie zapisy zawarte w OPZ należy zweryfikować 
w terenie.

# Charakterystyczne parametry określające stan istniejący

Droga powiatowa nr 2608F ul. Spokojna – ul. Królewska, na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Miodową:

− Klasa drogi				- L

− Kategoria ruchu			- KR1

- Nośność drogi			- 80 kN/oś

- Szerokość jezdni			- 5 m, przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja - 5,5 m

- Pobocze				- gruntowe

- Szerokość chodnika:

- strona lewa – 1,5 - 2 m, wykonana nowa nawierzchnia chodnika z prefabrykatów betonowych (kostka) wraz z regulacją istniejącego krawężnika kamiennego z wyniesieniem w stosunku do istniejącej niwelety osi drogi (z uwzględnieniem wykonania nowych warstw bitumicznych). Nawierzchnia wjazdów do przyległych posesji – istniejąca kostka kamienna o wysokości 10 cm – przełożona; Stan docelowy, niewymagający przeprojektowania;

- strona prawa – 2 m, od skrzyżowania z ul. 1 Maja istniejący chodnik na długości 30 mb – przewidziana wymiana prefabrykatów. Pobocze gruntowe o zmiennej szerokości min. 2 m. Krawędź nawierzchni bitumicznej obramowana krawężnikiem kamiennym – przewidziany do regulacji. Istniejące wjazdy z kostki kamiennej – przewidziany do przełożenia (do uzupełnienia brakujący materiał – kostka kamienna do 10 cm);

− Stała organizacja ruchu drogowego		- zatwierdzenie nr KM.7121.77.2021 z dnia 30.04.2021r.

− Nawierzchnia jezdni		- bitumiczna (zły stan)

- Odwodnienie jezdni		- powierzchniowe, wprowadzane do istniejących wpustów ulicznych.

Odcinek drogi powiatowej nr 2608F zlokalizowany jest w Województwie Lubuskim, 
w Powiecie Krośnieńskim na terenie gminy Gubin.

Przebieg trasy drogowej został ściśle dostosowany do istniejącej lokalizacji pasa drogowego, a w szczególności do przebiegu jezdni drogi powiatowej nr 2608F. W chwili obecnej omawiany odcinek drogi powiatowej nr 2608F jest drogą jednojezdniową 
o nawierzchni bitumicznej posiadającej zdeformowany przekrój paraboliczny i chodniku gruntowym – strona prawa.

Obustronnie wzdłuż jezdni występuje chodnik, po stronie lewej z prefabrykatów, po stronie prawe – gruntowy.

Przedmiotowy odcinek drogi jest zlokalizowany w obszarze zwartej zabudowy 
w miejscowości Gubin i funkcjonuje jako typowa droga powiatowa klasy technicznej „L”.

# Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r., poz. 1643), a także z normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej.

- Projekt budowlany

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 ze zm.)

Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekt budowlany zawiera:

- Projekt zagospodarowania terenu;

- Projekt techniczny;

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

- Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji.

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie 
z przepisami:

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021r.  poz. 450 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD.

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego i poziomego:

  - Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

  - Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji.

  - Na planie każda linia powinna posiadać odpowiedni symbol, długość oraz kilometr początkowy i końcowy.

# Odbiór opracowań projektowych

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, zgłoszeń, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii w tym decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.

Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości 100 % ceny umownej po uzyskaniu wszelkich decyzji, zgłoszeń, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz po wykonaniu i odbiorze ostatecznym dokonanym przez Zamawiającego, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

# Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- Mapa orientacyjna;

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.