OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadania pn.:

- Część nr 1 - Remont drogi powiatowej nr 1136F w m. Koperno;

- Część nr 2 - Przebudowa drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej nr 1153F Gubin – Kosarzyn na odcinku za miastem Gubin do m. Żytowań”

Kody CPV – grupy, klasy, kategorie usług:

71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający:

Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim

ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie, listopad 2022 rok

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowych dla zadań:

- Część nr 1 - remont drogi powiatowej nr 1136F w m. Koperno;

- Część nr 2 - Przebudowa drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej nr 1153F Gubin – Kosarzyn na odcinku za miastem Gubin do m. Żytowań.

Lokalizacja drogi jest w Województwie Lubuskim, w Powiecie Krośnieńskim na terenie gminy Gubin.

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa

ruchu drogowego i pieszego.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowych.

- Złożenie wszelkich niezbędnych wniosków do odpowiednich organów w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, zgłoszeń, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii itp.

- Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego;

- Nadzór autorski podczas trwania robót budowlanych.

W skład dokumentacji projektowo – technicznej wchodzą następujące elementy:

  - Projekt budowlany								– 4 egz.;

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 			– 2 egz.;

  - Przedmiar robót 								– 2 egz.;

  - Kosztorys inwestorski 								– 2 egz.;

  - Projekt stałej organizacji ruchu						– 2 egz.;

  - Projekt tymczasowej organizacji ruchu					– 2 egz.;

Wersja elektroniczna (*.pdf, oraz *.dwg lub *.dxf) kompletnej dokumentacji na płycie CD

Zakres prac projektowych dla części nr 1 obejmie m. in.:

- Dostosowanie nośności nawierzchni do przenoszenia obciążenia dla klasy drogi „L”

- Remont i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni drogi.

- Przebudowa i budowa zjazdów zwykłych.

- Remont pobocza gruntowego jezdni drogi.

- Odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych.

- Wycinka krzewów.

- Wykonanie oznakowania i urządzeń BRD.

Zakres prac projektowych dla części nr 2 obejmie m. in.:

- Poszerzenie istniejącej drogi dla rowerów do wymaganej szerokości 2,5 m

- Wyniesienie niwelety ścieżki rowerowej do istniejącej niwelety drogi.

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający informuje, że wszystkie zapisy zawarte w OPZ należy zweryfikować 
w terenie.

# Charakterystyczne parametry określające stan istniejący

- Część nr 1 – remont drogi powiatowej nr 1136F w m. Koperno:

- Klasa drogi – L

- Kategoria ruchu – KR1

- Nośność drogi – 60 kN/oś

- Szerokość jezdni wzmocnionej 4 m, bitumicznej 3,5 m

- Pobocze o szerokości zmiennej, gruntowe

Odcinek dr. pow. nr 1136F zlokalizowany jest w Województwie Lubuskim w Powiecie Krośnieńskim, na terenie gminy Gubin w miejscowości Koperno.

Droga o nawierzchni asfaltowej na odcinku do pierwszych zabudowań – od strony m. Czarnowice, w dalszej części tłuczniowa, a miejscami z kamienia polnego. Brak chodników. Pobocza gruntowe. Szerokość pasa drogowego od ok. 7 do ponad 20 m.  Zjazdy głównie o nawierzchni gruntowej, miejscami tłuczniowe oraz o nawierzchni 
z kostki betonowej. Odwodnienie powierzchniowe w pobocze drogi i do istniejących rowów. Droga oświetlona. Występuje oznakowanie pionowe.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się niżej wymienione sieci:

- wodociągowa

- energetyczna napowietrzna

- telekomunikacyjna

- Część nr 2 – przebudowa drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej nr 1153F Gubin – Kosarzyn na odcinku za miastem Gubin do m. Żytowań:

- Szerokość ścieżki – 2 m

- Nawierzchnia – bitumiczna

Istniejąca ścieżka rowerowa na odcinku Gubin – Żytowań jest umiejscowiona po lewej stronie drogi powiatowej nr 1153F. Nawierzchnia ścieżki posiada liczne deformacje spowodowane przez systemy korzeniowe drzew. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki znajduje się światłowód.

W dokumentacji technicznej należy uwzględnić ponowne wykorzystanie materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni ścieżki oraz z rozbiórki podbudowy do wykonania projektowanej podbudowy.

Ścieżkę należy zaprojektować na wysokości istniejącej niwelety drogi powiatowej.

# Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r., poz. 1643), a także z normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej.

- Projekt budowlany

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 ze zm.)

Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekt budowlany zawiera:

- Projekt zagospodarowania terenu;

- Projekt techniczny;

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

- Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji.

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie 
z przepisami:

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021r.  poz. 450 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD.

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego i poziomego:

  - Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

  - Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji.

  - Na planie każda linia powinna posiadać odpowiedni symbol, długość oraz kilometr początkowy i końcowy.

# Odbiór opracowań projektowych

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe wraz złożeniem wszelkich niezbędnych wniosków do odpowiednich organów w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, zgłoszeń, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.

# Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- Mapa do celów projektowych

- Badania geotechniczne