OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1160F od skrzyżowania z drogą krajową nr 29 do m. Skórzyn”

Kody CPV – grupy, klasy, kategorie usług:

71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający:

Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim

ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie, marzec 2023 rok

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowych dla zadania:

- Remont drogi powiatowej nr 1160F od skrzyżowania z drogą krajową nr 29 do m. Skórzyn.

Lokalizacja drogi jest w Województwie Lubuskim, w Powiecie Krośnieńskim na terenie gminy Maszewo.

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowych.

- Złożenie wszelkich niezbędnych wniosków do odpowiednich organów w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, zgłoszeń, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii itp.

- Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego;

- Nadzór autorski podczas trwania robót budowlanych.

W skład dokumentacji projektowo – technicznej wchodzą następujące elementy:

  - Projekt budowlany								– 4 egz.;

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 			– 2 egz.;

  - Przedmiar robót 								– 2 egz.;

  - Kosztorys inwestorski 								– 2 egz.;

  - Projekt stałej organizacji ruchu						– 2 egz.;

  - Projekt tymczasowej organizacji ruchu					– 2 egz.;

Wersja elektroniczna (*.pdf, oraz *.dwg lub *.dxf) kompletnej dokumentacji na płycie CD

Zakres prac projektowych obejmie m. in.:

- Dostosowanie nośności nawierzchni do przenoszenia obciążenia dla klasy drogi „L”

- Remont i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni drogi.

- Remont i utwardzenie nawierzchni istniejącego pobocza gruntowego jezdni drogi.

- Przywrócenie geometrii rowów przy wlocie i wylocie z obiektów budowlanych (urządzeń melioracyjnych).

- Wycinka krzewów i krzaków z pasa drogowego.

- Aktualizacja stałej organizacji ruchu i urządzeń BRD.

Remont drogi przewiduje się po istniejącym przebiegu

Zakończenie robót na odcinku powinno nastąpić dowiązaniem się do już uprzednio wyremontowanego odcinka drogi (m. Skórzyn).

Droga po wykonaniu remontu musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający informuje, że wszystkie zapisy zawarte w OPZ należy zweryfikować 
w terenie.

# Charakterystyczne parametry określające stan istniejący

- Droga powiatowa – nr 1160F na odcinku od drogi krajowej nr 29 do m. Skórzyn

- Klasa drogi – L

- Przekrój drogi – zamiejski, 1/1

- Kategoria ruchu – KR1, KR2

- Długość odcinka – 2218 m

- Nośność drogi – 80 kN/oś

- Szerokość jezdni 3,5 m

- Nawierzchnia jezdni – asfaltowa

- Nawierzchnia zjazdów – asfaltowa, gruntowa, tłuczniowa

- Pobocze o szerokości zmiennej, gruntowe

- Droga obsługuje ruch lokalny miejscowości: samochody osobowe -ok. 250 szt./ doba, samochody ciężarowe – ok. 40 szt./doba

Odcinek dr. pow. nr 1160F zlokalizowany jest w Województwie Lubuskim w Powiecie Krośnieńskim, na terenie gminy Maszewo. Przewidywany do remontu odcinek drogi w większości przebiega przez tereny leśne, w miejscowości teren zabudowany – zabudowa jednorodzinna.

Szerokość pasa drogowego jest szerokością zmienną od 6,5 m do 15 m.

Stan istniejącej nawierzchni jezdni jest w złym stanie technicznym, posiada liczne nierówności zdeformowania podłużne i poprzeczne (koleiny, miejscami wykruszenia), braki w warstwie wierzchniej uniemożliwiają normalne poruszanie się pojazdów.

Po opadach deszczu występują liczne zastoiska wód (na krawędzi nawierzchni bitumicznej oraz pobocza gruntowego).

Odwodnienie nawierzchni - powierzchniowe w pobocze drogi i istniejące zaniżenia terenowe (niecki).

Występuje oznakowanie pionowe.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się niżej wymienione sieci:

- wodociągowa

- energetyczna doziemna i napowietrzna

- telekomunikacyjna

Istniejąca konstrukcja nawierzchni:

- podbudowa – kamień polny o grubości 10 – 20 cm, miejscami oddzielony od masy bitumicznej kruszywem łamanym 0,63 mm doziarnionym piaskiem, kruszywem 0,63 mm z domieszką gruzu w warstwie o grubości 8 - 12 cm, lokalnie poniżej masy bitumicznej występuje piasek średni ze żwirem o grubości 10 cm. Łączna miąższość warstw konstrukcji wynosi 19,41 cm. Nawierzchnia  bitumiczna (smołobeton) grubości 5-10 cm.

Szczegółowe wyniki rozpoznania konstrukcji nawierzchni przedstawiono w sprawozdaniu z badań grubości nawierzchni bitumicznych oraz grubości i układu warstw podbudowy drogi –załącznik nr 8 Badań laboratoryjnych.

# Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r., poz. 1643), a także z normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej.

- Projekt budowlany

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 ze zm.)

Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

- Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji.

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie 
z przepisami:

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu   drogowym (Dz. U. 2021r. poz. 450 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD.

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego i poziomego:

  - Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

  - Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji.

  - Na planie każda linia powinna posiadać odpowiedni symbol, długość oraz kilometr początkowy i końcowy.

# Odbiór opracowań projektowych

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe wraz złożeniem wszelkich niezbędnych wniosków do odpowiednich organów w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, zgłoszeń, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.

# Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- Mapa do celów projektowych

- Badania geotechniczne