OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1145F na odcinku Czarnowo – Wężyska II”

Kody CPV – grupy, klasy, kategorie usług:

71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający:

Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim

ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie, lipiec 2023 rok

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1145F na odcinku Czarnowo – Wężyska.

km projektowanej drogi:
początek – 11+580,00

koniec – 14+475

długość – 2,895 km

Droga zlokalizowana jest w Województwie Lubuskim, w Powiecie Krośnieńskim na terenie gminy Krosno Odrzańskie.

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa

ruchu drogowego i pieszego.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Złożenie wszelkich niezbędnych wniosków do odpowiednich organów oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii itp.

- Przygotowanie wniosku zgłoszenia robót budowlanych (złożenie wniosku leży w gestii Zamawiającego);

- Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego;

- Nadzór autorski podczas trwania robót budowlanych.

W skład dokumentacji projektowo – technicznej wchodzą następujące elementy:

  - Projekt budowlany								– 4 egz.;

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 			– 2 egz.;

  - Przedmiar robót 								– 2 egz.;

  - Kosztorys inwestorski 								– 2 egz.;

  - Projekt stałej organizacji ruchu						– 2 egz.;

  - Projekt tymczasowej organizacji ruchu					– 2 egz.;

Wersja elektroniczna (*.pdf, oraz *.dwg lub *.dxf) kompletnej dokumentacji na płycie CD oraz w wersji edytowalnej.

Droga po wykonaniu remontu musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający informuje, że wszystkie zapisy zawarte w OPZ należy zweryfikować 
w terenie.

# Charakterystyczne parametry określające stan istniejący

Dane drogi:

- kategoria drogi 					- powiatowa

- klasa drogi 						- Z

- nośność 						- 80 kN na oś

- długość remontowanego odcinka 		- 2,895km

- szerokość nawierzchni 				- 3,5m – 6,0 m

- rodzaj nawierzchni 					- bitumiczna

- pobocze 						- gruntowe

- rowy 							- obustronnie

- obiekty 						- przepusty drogowe 5 szt.

Stan istniejący:

- km 11+580 – km 12+648

nawierzchnia bitumiczna – konstrukcja gr.4,0 cm – 22,0 cm

posiada szerokość 6,0 m, występuje deformacja, liczne spękania, brak prawidłowego spadku poprzecznego (na łuku jednostronnego duża deformacja), miejscowo zaniżone krawędzie,

pobocze gruntowe - szerokość 1,5 m-2,0 m, lokalnie zawyżone obustronnie,

chodnik - występuje w zabudowie oddzielony pasem zieleni, strona lewa przechodząc na prawą stronę zbliżając się do krawędzi jezdni – końcówka,

rowy przydrożne – przywrócenie geometrii rowów (wymagają odmulenia wraz z wyprofilowaniem skarp obustronnie),

obiekty - przepust betonowy fi 800 – długość 14,0mb,  km 12+367

częściowo zamulony, wymaga odmulenia (nie jest przewidziany do remontu),

oznakowanie poziome - występują  przejścia dla pieszych P-10 szt 2.

- km 12+648 – km14+475

nawierzchnia – konstrukcja  - gr. 5,0cm bitum + podbudowa tłuczniowa, żużel paleniskowy- brak danych odnośnie grubości -

posiada szerokość od 3,5 m – 4,0 m, brak prawidłowego spadku poprzecznego, deformacja koleinowanie się nawierzchni, spękania, miejscowo braki w krawędzi str L (wykruszenie się nawierzchni),

pobocze - strona prawa gruntowe szerokości 1,5 m (lokalnie braki materiału na styku ze skarpami rowu), strona L szerokości 2,5 – 3,0 m wzmocnione materiałem kamiennym do 2,0m (może być wykorzystane jako dolna w-wa wzmocnienia pobocza),

rowy przydrożne - przywrócenie geometrii rowów (km 12+714 – 14+009 – odmulone (nie wchodzą w działkę drogową), na pozostałym odcinku występowania wymagają odmulenia wraz z wyprofilowaniem skarp),

obiekty -

przepust betonowy ramowy światło 2,0 m km 12+714 długości 11,0 mb

przepust betonowy  fi 1500 km 12+843 długości 12,0 mb

przepust betonowy fi 500 km 13+380  długości 12,0 mb

przepust betonowy fi 1000 km 14+009 długości 10,0 mb

powyższe przepusty wymagają odmulenia (służą drodze jak i też przeprowadzeniu wody z terenów rolnych rowami melioracyjnymi).

# Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r., poz. 1643), a także z normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej.

- Projekt budowlany

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 ze zm.)

Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekt budowlany zawiera:

- Projekt zagospodarowania terenu;

- Projekt techniczny;

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

- Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji.

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie 
z przepisami:

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021r.  poz. 450 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD.

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego i poziomego:

  - Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

  - Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji.

  - Na planie każda linia powinna posiadać odpowiedni symbol, długość oraz kilometr początkowy i końcowy.

# Odbiór opracowań projektowych

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe wraz z wymaganymi prawem decyzjami, zezwoleniami, zatwierdzeniami, uzgodnieniami, opiniami itp.

- przygotowany do złożenia wniosek o zgłoszenie robót budowlanych (złożenie wniosku oraz uzyskanie zgłoszenia leży w gestii Zamawiającego);

- oświadczenie, że opracowania projektowe są wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

# Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- Mapa do celów projektowych

- Badania geotechniczne