Zadanie pn.:

„Sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F 
w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138”

# DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zatwierdził:

……………………………….

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

### Sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej dla zadania: 
Rozbudowa drogi powiatowej 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138

Kody CPV – grupy, klasy, kategorie i nazwy robót i usług:

71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający:

Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim

ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie, wrzesień 2020 rok

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację na rozbudowę drogi powiatowej 1154F Żytowań – Jaromirowice od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138.

Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych dla zadania.

Dokumentacja winna być podzielona na dwie części

Część nr 1:	Ścieżka rowerowa na odcinkach między miejscowościami (niezabudowanych).

Część nr 2:	 Jezdnia na odcinkach niezbudowanych oraz obszarach zabudowanych (w miejscowościach: Żytowań, Drzeńsk Wielki, Drzeńsk Mały).

Lokalizacja drogi jest w Województwie Lubuskim, w Powiecie Krośnieńskim na terenie gminy Gubin.

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi.

- Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń dla zadania.

W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące opracowania projektowe wraz z wynikającymi z przepisów opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:

  - Projekt budowlany							- 6 egzemplarze;

  - Projekt wykonawczy							- 4 egzemplarze;

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót		- 2 egzemplarze;

  - Przedmiar robót:

- dla całości								- 2 egzemplarze oraz;

- osobno dla części nr 1 i 2						 - 2 komplety;

  - Kosztorys inwestorski:

- dla całości								- 2 egzemplarze ora;

- osobno dla części nr 1 i 2						 - 2 komplety;

  - Projekt stałej organizacji ruchu 					- 2 egzemplarze;

  - Wersja elektroniczna dokumentacji na nośniku (CD lub USB)	- 2 egzemplarze;

  - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		- 2 egzemplarze.

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:

- Opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129 ze zm.).

- Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129 ze zm.).

- Opracowania projektów branżowych (dla infrastruktury obcej), jeżeli wystąpi kolizja projektowanych elementów drogi z infrastrukturą obcą;

- Uzyskania opinii właściwego organu w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.).

- w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.).

- Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 ze zm.).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2017 poz. 784 ze zm.).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311 ze zm.).

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 ze zm.).

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

# Charakterystyczne parametry określające istniejący obiekt

− Klasa drogi				- L

# Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego o ich wykryciu.

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem.

- Projekt budowlany

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129 ze zm.).

Projekt budowlany należy wykonać w 6 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych (płycie CD, lub USB) w formacie PDF.

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone 
w art. 34 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1935 ze zm.).i w warunkach technicznych.

Projekt budowlany powinien zawierać:

- Projekt zagospodarowania terenu – którego szczegółowy zakres i formę określa rozdział 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1935 ze zm.), składający się z:

- Części opisowej – o zawartości zgodnej w szczególności z treścią § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

- Przedmiot inwestycji.

- Istniejący stan zagospodarowanie terenu.

- Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 
7.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1333 ze zm.).

- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W ramach przedmiotowego punktu należy załączyć wykaz i oryginały oraz uwierzytelnione kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to przede wszystkim:

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

- Części rysunkowej - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 8 ust. 1 i ust. 3 oraz § 9 i § 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1935 ze zm.).

- Projekt architektoniczno-budowlany – szczegółowy zakres i formę określa rozdział 4 rozporządzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1935 ze zm.), zawierający:

- Opis techniczny – opis musi być zgodny m.in. z treścią § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia.

- Część rysunkową – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania  §12 i §13 dla przedmiotowego rozporządzenia.

Na rysunkach należy zamieścić stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

- Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 poz.1129 ze zm.).

Projekty wykonawcze należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych (płycie CD lub USB) w formacie PDF oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekty wykonawcze powinny być opracowane:

- na podstawie przekazanych przez Zamawiającego mapach do celów projektowych w skali 1:500;

- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierać:

- część opisową:

- opis techniczny,

- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych

- część rysunkową:

- orientację w skali 1:25000,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

- profil podłużny w skali 1:500/100, zawierający kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej niwelety, rzędne projektowanego krawężnika, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki oraz niweletę projektowanych rowów,

- przekroje normalne w skali 1:50,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane co 40 m, w miejscowościach co 25 m, a także w miejscach charakterystycznych),

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- szczegóły rozwiązań projektowanych elementów.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.).

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych (płycie CD, lub USB) w formacie pdf.

- Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2.09.204r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.).

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych (płycie CD, lub USB) w formacie pdf.

- Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji.

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych (płycie CD, lub USB).

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

- Wstęp:

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen),

- założenia wyjściowe do kosztorysowania.

- Przedmiar robót.

- Kosztorys.

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

- Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 
w następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

- Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami:

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020  poz. 110 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 ze zm.).

Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu 
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych (płycie CD, lub USB)

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego i poziomego:

  - Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

  - Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji.

  - Na planie każda linia powinna posiadać odpowiedni symbol, długość oraz kilometr początkowy i końcowy.

  - Oznakowanie poziome wykonane będzie jako grubowarstwowe.

- Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach.

### 1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektów zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333ze zm.) oraz ustawa z dnia 15.12.2000r. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm.).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- dokonania wizji lokalnej w terenie (w przypadku potrzeby) oraz uzyskania (we własnym zakresie) wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia;

- konsultowania z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań projektowych;

- dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowań;

- współdziałania z Zamawiającym w trakcie całego okresu projektowania;

- przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej sieci;

- opisywania w dokumentacji projektowej technologii robót, materiałów i urządzeń w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji;

- niezwłocznego i nieodpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące opracowań będących przedmiotem zamówienia, na etapie postępowania - wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie procedury przetargowej, w terminie nie później niż 3 dni od dnia ich przekazania;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za błędy projektowe. Odbiór opracowania przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wynikłe błędy ujawnione po odbiorze dokumentacji oraz w trakcie realizacji robót budowlanych. Wykonawca ponosi koszty opracowania poprawionej dokumentacji projektowej (bez dodatkowego wynagrodzenia);

- przekazania wraz z kompletną dokumentacją projektową, oświadczenia o przekazaniu autorskich praw majątkowych bez dodatkowego wynagrodzenia, kompletności dokumentacji, o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, o nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.

### 1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych.

### Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

# MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

## 2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych

### 2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych.

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych spełniające wymagania przedmiotu zamówienia oraz polskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem badań i prac projektowych przede wszystkim z tytułu zakupu, transportu i wykorzystania materiałów.

### 2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejących obiektów.

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

Wykonawca wykona co najmniej poniżej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy):

  - Dla obiektów drogowych

- przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego - ilość i odległości pomiędzy przekrojami mają zapewnić poprawne rozwiązanie projektowanych elementów;

- niezbędne badania laboratoryjne podłoża

  - Dla urządzenia ochrony środowiska

- inwentaryzacja zieleni istniejącej w miejscach objętych opracowaniem.

# SZATA GRAFICZNA

# Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, spełniającej następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie pisana na komputerze,

- zgodne z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- każdy rysunek zaopatrzony będzie w metrykę, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Szata graficzna i układ projektu budowlanego winien spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1935 ze zm.).

Ponadto wymaga się aby:

- części opisowe dokumentacji wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów, kompatybilnego z MS Word,

- część obliczeniowa była wykonana za pomocą arkusza kalkulacyjnego, kompatybilnego z MS Excel.

# KONTOROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## 4.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego

### 4.1.1. Narady

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

1) Spotkania w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego;

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający.

Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia problemów 
w projektowaniu, przy rozstrzygnięciu których niezbędny jest udział Zamawiającego.

2) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy 
i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe.

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy i informacji.

## 4.2. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

- notatki i protokoły z narad,

- korespondencję pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty 
z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

Oryginały dokumentów projektu będą przechowywane u Zamawiającego.

# ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## 5.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.

## 5.2. Odbiór ostateczny

### 5.2.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie dokumentów przeznaczonych do odbioru ostatecznego sporządzonej dla:

- opracowania projektowego,

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych,

w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

### 5.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe wraz ze wszelkimi, decyzjami, zezwoleniami, opiniami, uzgodnieniami,

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

## 5.3. Przedmiot odbioru

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.

# II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporządzenia:

- Ustawa  z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012r. poz. 463).

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 poz. 1493 ze zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

- Ustawa z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z 2005 nr 201 poz. 1673).

- Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.).

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020  poz. 110 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 poz. 784 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311 ze zm.).

- Ustawa z dnia 09.05.2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 poz. 178 ze zm.).

- Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 nr 67, poz. 582 ze zm.).

- Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.).

- Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.).

- Ustawa z 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 2151ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129 ze zm.)..

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz.1966 ze zm.).

- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 ze zm.).

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1935 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.). ustawa z dnia 15.12.2000r.

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm.)

# Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Mapa do celów projektowych – do przekazania przez Zamawiającego.