ZDPIII.273.6.2020	  								Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie biurowe w budynku administracyjno – biurowym Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Cena BRUTTO | Wartość BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 2 | KNR-W 4-01 0348-01 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej | m3 |  |  |  |  |
|  |  | 0.9*1.0*0.38 | m3 | 0.342 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.342 |  |  |
| 3 | KNR-W 4-01 0353-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  | 0.9*1.15 | szt. | 1.035 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.035 |  |  |
| 4 | KNR-W 4-01 0348-01 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej | m3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.45*2.8*0.14 | m3 | 0.960 |  |  |  |
|  |  | 1.55*2.8*0.14 | m3 | 0.608 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.568 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0349-07 | Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej płytek ściennych | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.45*2*1.5 | m2 | 7.350 |  |  |  |
|  |  | 1.6*1.5 | m2 | 2.400 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.750 |  |  |
| 6 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7*1.55 | m2 | 4.185 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.185 |  |  |
| 7 | KNR-W 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 9.75 | m2 | 9.750 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.750 |  |  |
| 8 | KNR-W 4-01 0809-06 | Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 4.185 | m2 | 4.185 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.185 |  |  |
| 9 | KNR-W 4-01 0803-01 | Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 4.185 | m2 | 4.185 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.185 |  |  |
| 10 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 4.24*4.25-2.45*1.55 | m2 | 14.223 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.223 |  |  |
| 11 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7*2.8 | m2 | 7.560 |  |  |  |
|  |  | 4.25*2.8 | m2 | 11.900 |  |  |  |
|  |  | 4.25*2.8 | m2 | 11.900 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.360 |  |  |
| 12 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 0.9*1.5 | m2 | 1.350 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.350 |  |  |
| 13 | KNR-W 4-02 0140-01 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia | szt. |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| 14 | KNR-W 4-02 0141-03 | Demontaż baterii wannowej | szt. |  |  |  |  |
|  |  | 0 | szt. | 0.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |  |  |
| 15 | KNR-W 4-02 0152-05 | Demontaż termy elektrycznej | szt. |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| 16 | KNR-W 4-02 0234-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| 17 | KNR-W 4-02 0222-03 | Wymiana brodzika lub basenu natryskowego | kpl. |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| 18 | KNR 5-08 0502-04 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4) | kpl. |  |  |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 19 | KNR 5-08 0511-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych | szt. |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 20 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar |  |  |  |  |
|  |  | 2 | pomiar | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| Razem brutto (suma wartości brutto) |  |
| Stawka podatku VAT [%] |  |
| Kwota podatku |  |
| Razem wartości netto |  |

.................................................., dn. ...............................         			..........................................................

(miejscowość i data)                             					(podpis Wykonawcy)